## Slide 1
项目背景
开发过程
结果展示
CONTENTS
便携式智能血压计
——结题答辩
杨垒、王京、李贤玮
2021/6/19

## Slide 2
01、
项目背景
02、
开发过程
03、
结果展示
CONTENTS
CONTENTS
项目背景
开发过程
结果展示

## Slide 3
01
项目背景
项目背景
开发过程
结果展示

## Slide 4
工作总结概述文字叙述
工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评评价、总分析、总研究，并分析成绩的不足，从而得出引以为戒的经验。工作总结就是把一个时间段的工作，从而得出引以为戒的经验。
项目背景
患有高血压疾病的中老年人、对便携性有要求的人士
应用场景：忙碌人群的快捷健康监测

## Slide 5
系统规范：应用场景、系统功能、系统指标
工作总结概述文字叙述
工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评评价、总分析、总研究，并分析成绩的不足，从而得出引以为戒的经验。工作总结就是把一个时间段的工作，从而得出引以为戒的经验。
总体方案
系统功能
腕式手表
蓝牙配对
微信小程序控制测量血压
过去14次的测量数据——可拖拽折线图
重置时间
手 机
+
血压计

## Slide 6
02
开发过程
项目背景
开发过程
结果展示

## Slide 7
系统总体架构图——ver1.0
微信小程序
开始测量
历史数据
设置时间
关闭声音
显示模块
1.8寸黑白点阵显示屏
蓝牙通信模块
HC-08
主芯片
STM32F103VBT6
ARM cortex M3
按键
电池
3.7V锂电池
测量模块
模拟滤波
压力传感器
MPS-3117-006GC A2
充气带
自制
气泵：充气
微型气泵
电磁阀：放气
微型直流电磁阀
时钟

## Slide 8
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/
硬件电路图
系统设计ver1.0
模拟滤波

## Slide 9
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/
硬件电路图
控制电路
系统设计ver1.0

## Slide 10
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/
硬件电路图
电源电路
系统设计ver1.0

## Slide 11
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/
系统设计ver1.0
PCB未共地
缺少±5V电源
滤不出波形！！！

## Slide 12
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/
系统设计ver1.1
没接调试接口

## Slide 13
本地存储
进入小程序主页后连接蓝牙
点击测量按钮
历史数据
设置属性
显示
返回键回到主页
本地存储
重置时间
查看列表
可拖拽折线图
声音提示
向血压计发送测量指令
接收测量数据
系统设计ver1.1

## Slide 14
蓝牙通信问题
string、hex与buffer：BLE蓝牙与小程序的蓝牙通信形式为buffer，将string类型的变量进行2位拆分重组为16进制数组
连接蓝牙后，小程序从一个BLE上可获取多个特征值，特征值中的关键变量为writeID、readID、notifyID，分别决定蓝牙是否可写、可读、可监听，一般蓝牙可获取4~8个特征值，需要从BLE中采用符合要求的特征值才能完成通信
小程序端数据收发类型为16进制，芯片端数据类型为ascii，需要在接收时进行数据转换
蓝牙通信所收到的数据需要在多个页面进行跳转显示，借用辅助文件util存储数据以便不同页面通过引用util文件来共享数据
系统设计ver1.1

## Slide 15
系统总体架构图
微信小程序
开始测量
历史数据
设置时间
关闭声音
TFT显示模块
蓝牙通信模块
HC-08
扩展板Nucleo
5V供电充电宝
测量模块
模拟滤波
压力传感器
MPS-3117-006GC A2
充气带
气泵：充气
微型气泵
电磁阀：放气
微型直流电磁阀
系统设计ver2.0

## Slide 16
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/
系统设计ver2.0
气压传感器引脚反了
飞线
隔直+低通滤波输出信号为0
隔直的电容太小。本身信号就小，经过电容又衰减。完全被噪声覆盖。
低通滤波截止频率很难做到几Hz
自己以AD620为核心搭建的差分放大电路性能较差

## Slide 17
差分放大模组
差分放大模组
压力传感器
S+
S-
电容
GND
DC
AC
模拟滤波
换大电容。贴片最大22u，电解电容最大100u。
理论上感觉不能通过滤波来分离直流和交流分量，选择舍弃掉。
使用别人用AD620生产的差分模块
系统设计ver2.0

## Slide 18
系统设计ver2.1

## Slide 19
系统设计ver2.1

## Slide 20
存储到本地
更新折线图
接收数据
系统设计ver2.1

## Slide 21
数据可视化问题
折线图的拖动——调用echarts无法进行真机调试，改用wxcharts进行绘制
微信小程序——不同于正式发布，真机调试并不记录本地数据，需要在小程序启动时手动存储数据，并且根据新的测量值进行实时更新
系统设计ver2.1

## Slide 22
时间重置功能（未完成）
点击重置时间按钮可将手机端的准确的时间信息（时:分:秒）
传送至血压计的屏幕进行显示，更新手表的时间误差
系统设计ver2.1

## Slide 23
系统设计ver2.1
调试中还有许多琐碎问题：
气泵电阻仅7Ohm，只有电源能供电。不能GPIO控制，跟随器也不行，用一个NPN+GPIO可以控制。
杜邦线插导线会出现接触不良，焊接后较稳定。杜邦线是铜线，不吸焊锡，可以导线+杜邦线，不能杜邦+杜邦。剪短再焊也为了体积更小。
排针塑料烫化可能导致内部短路。
···

## Slide 24
03
结果展示
项目背景
开发过程
结果展示

## Slide 25
一分半视频：功能展示
结果展示

## Slide 26
时钟功能展示
结果展示

## Slide 27
测试结果分析
结果展示

## Slide 28
THANK YOU！
总体方案
系统设计
系统实现
系统测试
CONTENTS

## Slide 30
分工
成员 | 工作
杨垒 | 模拟电路设计、仿真、调试、修改 PCB绘制（部分） 嵌入式代码（测量模块） 整体布局、焊接。
王京 | PCB绘制（部分） 嵌入式代码（蓝牙通信、控制） 小程序（蓝牙通信、控制） 外壳设计与制作
李贤玮 | 小程序页面布局和渲染、跳转逻辑 智能服务设计（数据可视化、测量语音提示） 小程序本地数据存储 嵌入式代码（屏幕驱动时钟模块）